## Slide 1: Ultralyd av GI-traktus -Metodologi og normalfunn
Gastroenterologisk ultralyd
15.02.2021
v/ Kim nylund

## Slide 2: Oversikt
Forberedelse
Undersøkelsesteknikk
Normalfunn
  Vegglag i GI traktus
  Veggtykkelse
  Sonoanatomi
Oppsummering og rapport

## Slide 3: Forberedelse
Ingen
Men
Flatt ryggleie
Faster>6 timer
Væske invortes
Bedrer billedkvalitet
Magesekk etter at pasienten har drukket juice.

## Slide 4: Undersøkelsesteknikk -Generelt
Generell undersøkelse
  Kurvilineær probe (3,5-5MHz)
  Oversikt større patologi
  Dybdepenetrasjon
  Relasjon til andre organer
Detaljert undersøkelse
  Lineær transducer 6-15 MHz
  Eksterne markører brukes til orientering
  Begynn fra et område som let lar seg identifisere (Sigmo eller TI)
  Lagre stillbilder eller video hvis nødvendig
Ascites og peritoneal carcinomatose

## Slide 5: Undersøkelsesteknikk -Øsofagus og magesekk
Distale øsofagus
  Høyt i epigastriet med leveren som vindu
Distale magesekk:
  Epigastriet.
  Antrum kan følges til pylorus
Proksimale magesekk:
  Vanskelig pga luft og matinnhold
  Skrått frontalsnitt og sagittal plassering av proebn mens den vippes kranialt fra epigastriet
2-3 glass med væske bedrer innsyn

## Slide 6: Undersøkelsesteknikk -Duodenum
Bulbus duodeni kan sees like distalt for pylorus fra epigastriet
Stor variasjon i dybde (Gjerne dypere med alderen pga endringer i thorax)
Væskeinntak og transhepatisk vindu bedrer innsyn

## Slide 7: Undersøkelsesteknikk -Tynntarm
Start terminal ileum
Skann i proksimal retning
Vær systematisk
Bruk komptresjon for å identfisere tarmslynger dypt i buken
Bruk bakrebukvegg som indikator på at du har godt innsyn
NB! Husk bekkenregionen! En full blære forenkler innsyn der.

## Slide 8: Undersøkelsesteknikk -Kolon
Start høyre fossa
Identifiser cøkum og skann i distal retning mot rektum,
Appendix kan sees hos 50% av friske
Ascendens og descendens sees ved å skanne inn fra begge flankene.
Fleksurene sees best interkostalt. Spesielt venstre fleksur.
Transversum har svært variabelt leie.
Sigmoideum er lettes å se der den krysser psoas. Distale del bak blæra er mer vanskelig.

## Slide 9: Normalfunn -Vegglag i GI traktus
3 to 5 vegglag sees avhengig av transducerfrekvens
Delvis samsvar mellom ultralydlag og histologiske lag
Overgangsekko
  Oppstår i alle vevsoverganger
  Feiltolkes som histologiske lag
  Dekker faktiske strukturer

## Slide 10
Panel A and B: Terminal ileum med 8 og 12 MHz probe
Panel D and E: Tilsvarende i sigmoideum
C and F: Forstørret utsnitt med måling av veggtykkelse
Normalfunn
-GI veggtykkelse

## Slide 11
GI wall thickness in healthy volunteers (n=122). < 2mm except for antrum, duodenum and rectum. (Nylund et al. 2012)
3 or 4 mm commonly used as cut off in clinical studies
Normalfunn
-Veggtykkelse vs lokalitet i GI-traktus

## Slide 12: Normalfunn
Terminale ileum og cøkum i høyre fossa

## Slide 13: Normalfunn -Øsofagus
Tverrsnitt ved GE-overgang
Lengdesnitt
Image courtesy of:Odd Helge Gilja
Location:
-Distale øsofagus  epigastriet gjennom lever

## Slide 14: Normalfunn -Magesekken
Lokalitet
  Epigastriet
  Subcostalt mot venstre
Veggtykkelse:
  3 mm (1.5-5mm)
Lumen:
  Distalt: Ofte tomt
  Proksimalt: Luft og væske
Motilitet
  Antrale kontraksjoner
  3/minutt
  Transpylorisk tømmin av mageinnhold

## Slide 15: Normalfunn -Duodenum
Galleblære
Lever
Duodenum
Location:
  Epigastriiet
  Bulbus og descendens rundt pankreashodet
  Pars transversa mellom aorta og arteria mesenterica superior
Lumen:
  Ofte luft i bulbus
Motilitet:
  Mageinnhold kommer inn via pylorus
  Peristaltikk fra pars decendens (8-12/min)

## Slide 16: Normalfunn -Tynntarm
Lokalitet:
  Jejunum primært umbilikalt elleri mot øvre venstre kvadrant
  Ileum primært i hypogastriet i pelvis eller i nedre høyre kvadrant
Motilitet:
  Peristaltikk med kontraksjoner opp mot 12/minutt
  Færre i ileum
  Ved faste variabel aktivitet avhengig av fase til «migrating motor complex.»

## Slide 17: Normalfunn -Tynntarm
Sonoanatomi
  Valvulae conniventes er tettere og tydeligere i jejunum
  M. propria inngår ikke
Lumen
  Lett å komprimere
  Væskeaktig, grått innhold, ofte tomt ved faste
  Luft stiger opp mot proben
  Sjelden væskeaktig innhold(Se bilder)

## Slide 18: Normalfunn -Kolon
Motilitet:
  Sjelden
  Vanskelig å komprimere og “dytte vekk”
Sonoanatomi
  Haustreringer
  (inkluderer propria)
Lumen
  Innhold blandet med luft
  Som regel innhold
  Sigmo tom etter defekasjon

## Slide 19: Tynntarm vs tykktarm

## Slide 20: Normalfunn -Appendix
Location:
  Variabel
  Ofte mellom terminale ileum/cøkum og psoas muskelen
<6mm
Kan komprimeres flat (Se bilde)

## Slide 21: Oppsummering og rapport
Tarmområder IKKE sett
Patologisk veggtykkelse
Sykdomsutbredelse
Vegglag
Motilitet
Lumen
Ekstraintestinal affeksjon

## Slide 22
uib.no
Spørsmål?