#### HANDLINGSPLAN VED UVENTEDE HENDELSER

PASIENTER VENTILERT VIA TRAKEALKANYLE

Vær alltid beredt til å håndventilere (”bagge”) !

| ALARM FRA RESPIRATOR: SE PÅ PASIENTEN !! |
| --- |
| Pasienten har det bra | Kontroller alarmtype Bryt alarm. Søk etter feilkilder i.h.h.t. skjema Overvei frakobling av pasienten og bytte av respirator. |
| Pasienten er dårlig | Koble fra respiratoren. Bruk bag ved behov. Hvis pasienten blir bedre, søk etter feilkilder, evt. bytt respirator. |
| Pasienten er fortsatt dårlig | Hvis du er usikker – fortsett å håndventilere og tilkall hjelp etter forhåndsavtalt rutine. Sug rent i trakealkanyle Kontrollere kanylecuff Håndventilere fortsatt Bytt evt. kanyle |
| Pasienten er fortsatt dårlig | Fortsett å håndventilere og tilkall hjelp etter forhåndsavtalt rutine. Ved kanylestopp – bytt kanyle Overvei munn/maskeventilering mot stomi (hold for pasientens nese og munn) |