#### TILPASNING AV VENTILASJONSSTØTTE MED BILEVEL CPAP

Mål:

Tilpasning av ventilasjonsstøtte med bilevel CPAP, nonivasivt.

- Bedring eller normalisering av blodgasser:

Utstyr:

- Bilevel CPAP apparat, slangesett og maske (nese eller nesemunn-maske)

Forutsetning:

Pasient våken og stabil respiratorisk

- Pasient informert og samarbeider

- Tilpasset maske

Gjennomføring:

- Gradvis tilpasning.  (Kan innebære små justeringer over uker)

- Initialt trening på dagtid, men forsøk allerede første natt å la pasienten sove mest mulig med utstyret.

- Mange voksne pasienter aksepterer behandlingen allerede fra første natt, men hos barn kan det ta atskillig lengre tid.

Valg av innstillinger:

IPAP:

  - Initialt lave trykk  (8 – 12 cm H2O)

  - Gradvis økning i henhold til målsetting, ”typiske” verdier:

EPAP:

  - Lave trykk anbefales, eks. 4cm H2O, med mindre det

foreligger obstruktiv lungesykdom eller OSAS.

- Backup pustefrekvens:

  - Voksne: Litt lavere enn spontanfrekvens 15 – 20

  - Barn: Litt lavere enn spontanfrekvens

  - Små barn  < 2 år : Bruk kontrollert ventilasjon, dvs. T eller ST modus med høy backup frekvens

- Stigetid

  - Primært etter komfort, med mindre  spontan respirasjonsfrekvens > 20

  - voksne:150 – 300 msek/barn: 50 – 100 msek

- Minimum inspirasjonstid eller ekspiratorisk cycling

  - Med innstillinger som medfører I:E forhold omkring 1:2, aldri over 1:1 eller under 1:3

Justering av innstillinger:

Bedøm ventilasjonseffekt med blodgasser, nattlige målinger og ut fra symptom respons (mindre hodepine, dagtidstretthet etc.)

# Text boxes

Neuromuskulær. sykdom 	14 – 20 cm H2O

Brystveggsrestriksjon 	opptil 30 cm H2O

- Voksne:

  - SaO2 gj.sn. > 90% i 90% av registreringsperioden

  - Fall i pCO2 > 1,5 kPa eller > 20 % av utgangsverdi

- Barn:

  - SaO2 > 95%

  - Endetidal pCO2 < 5 kPa