#### PROBLEMLØSING VED TRYKK KONTROLLERT VENTILASJON

| Trykk kontrollert ventilasjon årsaker til inadekvat ventilasjon og løsninger |
| --- |
| PROBLEM | LØSNING |
| Inadekvat trykk | Dersom konstant = inadekvat trykkstøtte Øke trykkstøtte (insp.trykk eller IPAP ÷ EPAP) Øke inspirasjonstid (redusere I:E forhold) Bruke maskiner med volumgarantert trykkstøtte Dersom inkonstant: Vurder maskin – pasient dyssynkroni – lekkasje - nattlig monitorering Avhengig av dette, vurder årsaker og tiltak pkt. B -D |
| Apné | Bruke backup frekvens ( = Assistert kontrollert ventilasjon (AC) eller spontaneous – timed modus (ST)) Gjelder de fleste ”hjemmerespiratorpasienter”. Unntak kan være KOLS pasienter. |
| Dårlig synkronisering pasient - respirator |  |
| Pasientrelaterte faktorer |  |
| Obstruktiv pasient | Bruk PEEP/ EPAP for å balansere autoPEEP. Bedre synkronisering og reduserer respirasjonsarbeid. Kan rekruttere økt alveolær ventilasjon. |
| Tachypnoisk pas. | Øke ventilasjonsstøtte og redusere spontan frekvens |
| Muskelsvak pas. | Øke triggerfølsomhet eller Skifte til PCV mocus |
| Ustabile øvre og/eller sentrale luftveier. | Bruk PEEP/EPAP. Vurdèr evt. invasiv ventilasjonsstøtte |

| Trykk kontrollert ventilasjon årsaker til inadekvat ventilasjon og løsninger |
| --- |
| PROBLEM | LØSNING |
| Maskinrelaterte faktorer |  |
| Trigger egenskaper | Vurdèr først pasientrelaterte faktorer (pkt. 3) Vurdèr valg av maskin: Flow trigger er mer følsom enn trykk. Enkelte maskiner bruker kombinasjon av flow og trykk målinger eller evt. automatiske analyser av flowmønster og flow (for eksempel Autotrack®) eller har mulighet for å regulere følsomhet. (Obs Autotrigging!) Vedvarende triggerproblem, tross justering av mulige innstillinger eller skifte av maskin ( Skifte til kontrollert modus. NB. Gjelder ~ alltid hos små barn! |
| Cycling egenskaper (særlig problem ved bilevel CPAP maskiner) | Bruke maskiner med lekkasjekompensasjon (gjelder de fleste moderne Bilevel CPAP maskiner) Begrense varighet av inspirasjon (Ti max) Regulere ekspiratorisk følsomhet (% verdi av toppstrømsflow – ofte en arbitrær skala) Skifte fra Bilevel CPAP eller PSV modus til IPPV i PACV modus (fiksert insp.tid). |
| Kort inspirasjonsstid (særlig ved neuromuskulær sykdom) | Mulighet for å sette en minste insp. tid (Tmin) eller I/E forhold. Mulighet for å redusere cycling følsomhet Skifte til IPPV i PCV modus |
| Lang inspirasjonstid | Kan skyldes maskelekkasje (se eget kapittel) eller obstruktiv pasient |
| Langsom stigetid, særlig ved tachypnoe (særlig hos barn). | Stigetid ned mot 50 -100 msek. kan være nødvendig for adekvat ventilasjon ved tachypnoe. Mekaniske begrensninger knyttet til turbin, belg eller ventilsystemer er avgjørende. Bytt maskin dersom raskere stigetid ikke er en opsjon. |
| Interface relaterte problemer | Se eget maskekapittel Adekvat maskeventilasjon forutsetter bl.a intakt svelgfunksjon. Vurdèr tracheostomi og invasiv ventilasjonsstøtte. |