#### TILPASNING AV VENTILASJONSSTØTTE MED TRYKKONTROLLERT RESPIRATOR

Mål:

Tilpasning av ventilasjonsstøtte med trykkontrollert respirator, nonivasivt/invasivt

- Bedring eller normalisering av blodgasser.

Utstyr:

- Respirator, slangesett med ventil og maske (nese eller nesemunn-maske) eller trakeostomi

Forutsetning:

Pasient våken og stabil respiratorisk

- Pasient informert og samarbeider

- Tilpasset maske

Gjennomføring:

- Gradvis tilpasning.  (Kan innebære små justeringer over uker)

- Initialt trening på dagtid, men forsøk allerede første natt å la pasienten sove mest mulig med utstyret.

- Mange voksne pasienter aksepterer behandlingen allerede fra første natt, men hos barn kan det ta atskillig lengre tid.

Valg av innstillinger:

- Modus:

  - P(A)CV modus fortrinnsvis (( fiksert insp. tid)

Sett inspirasjonstid som gir et I:E forhold omkring 1,5 - 1: 2,3

  - PSV (( variabel insp. tid) kun ved minimal lekkasje problematikk

    - Sett da ekspiratorisk terskelverdi til et nivå som gir adekvate tidalvolumer, normalt 35 – 20 % av max.inspiratorisk flow

- Trykkstøtte:

  - Avhengig av grad av respirasjonssvikt - typiske verdier fra 12 – 30 mBar

  - Vurdèr effekt på ventilasjon, for eksempel ved måling av TV:

    - Maske 10 - 15 ml/kg (utåndet volum 7 – 9 ml/kg)

    - Tracheostomi med cuff: 6 - 8 ml/kg, ucuffet - høyere (empirisk)

- Frekvens:

Under inntrening ofte nær pasientens RR i våken hviletilstand

  - Dersom god trigging og ”rolig” pasient en del lavere for å unngå nattlig asynkroni

- Trigger:

Lett/ moderat resp. svikt: ( 0,1  ( 0,3 mBar

  - Alvorlig resp. svikt ( kontrollert ventilasjon = trigger OFF

  - Problemer: Autotrigging, PEEP

Justering av innstillinger

Bedøm ventilasjonseffekt med blodgasser, nattlige målinger og ut fra symptom respons (mindre hodepine, dagtidstretthet etc)

# Text boxes

- Voksne:

  - SaO2 gj.sn. > 90% i 90% av registreringsperioden

  - Fall i pCO2 > 1,5 kPa eller > 20 % av utgangsverdi

- Barn:

  - SaO2 > 95%

  - Endetidal pCO2 < 5 kPa