#### VURDERING OG TILTAK VEDRØRENDE SIKKERHET RISIKOVURDERING OG RISIKOREDUKSJON

| RISIKO MOMENT | RISIKO REDUKSJON |
| --- | --- |
| Hyperkapni Hypokapni Hypoksemi | Kontroll av respirator innstillinger og behandlingseffekt regelmessig Skriftlig nedtegnelse Pulsoksymeter |
| Hemodynamisk instabilitet | Unngå høye behandlingstrykk, evt. bruke trykkbegrenser ved volumkontrollert ventilasjon |
| Luftveis infeksjoner (trakeobronkitt/ pneumoni): | Hygieniske forholdsregler Respirator/krets/ maske/kanyle Pasient/ personal håndhygiene Profylakse (vaksiner) |
| Andre Luftveiskomplikasjoner Barotraume | Unngå høyt behandlingstrykk, alarminnstilling, trykkbegrenser) |
| Infeksjon trakeostomi | Følge anbefalinger for trakeostomistell |
| Mucøs plugging | Aktiv fukting Adekvat sugeteknikk |
| Trakeal stenose og erosjoner | Kontroll av kanyleposisjon Stell av kanyle/ sugeteknikk |
| Bronkospasme | Adekvat fukting/ temperatur |
| Respirator feil | Regelmessig service Backup respirator Lærdalsbag Handlingsplan ved uventede hendelser Feilsøkingsskjema |
| Strømstans | Alarm for strømstans Batteri / strøm reserve |
| Kanyle tett eller kan ikke skiftes | Effektivt sug Tilgang til kanyle i mindre størrelse |
| Utilsiktede endringer av respirator innstillinger | Bruk av sjekkliste for respiratorinnstillinger |
| Utilsiktet frakobling | Lavtrykksalarm |
| Utilsiktet dekanylering | Reservekanyle tilgjengelig |

Generelle tiltak i forhold til riskoreduksjon:

Opplæring/ sertifisering

- pasient/ pårørerende

- pleie/omsorgspers.

Oppfølging poliklinisk og ved hjemmebesøk

- fastlege

- spesialisthelsetjeneste