#### VENTILASJON MED BAG

Mål

Å opprettholde normale blodgasser ved gjennomføring av prosedyrer og/eller frakobling fra ventilator

Utstyr

- Voksen ventilasjonsbag med tilpasset

- Maske (i tilfelle dekanylering)

- Forlengelsesslange

- Reservoir

- Oksygenkilde der dette er indisert

Forberedelse

- Det bør fortrinnsvis være 2 personer tilstede, og alltid hos pasienter som ikke samarbeider

- Informer pasienten om hva som skal skje

- Finn fram utstyret som anført over og plasser det lett tilgjengelig

- Gjennomfør sikkerhetssjekk av ventilasjonsbagen, dvs.

  - Sjekk at bagen er tett

  - At sikkerhetsventilen fungerer

  - At reservoiret fyller seg ved tilkobling til oksygen der dette er indisert

- Sett eller legg pasienten i en bekvem stilling

Gjennomføring

- Håndhygiene. Vask hendene grundig med såpe under rennende vann. Bruk alternativt godkjent desinfeksjonsmiddel

- Ta på rene hansker

- Arbeide rolig og observer pasienten nøye

- Hos pasienter med behov for oksygen, skru opp O2-manometeret til 10-15 l/min

- Koble respiratorslangen fra kanylen og trykk inn alarmknappen på respiratoren

- Koble bagen på kanylen

- Ventiler pasienten ved å trykke på bagen

- Tidalvolumet skal tilpasses individuelt

- Observer alltid om thorax beveger seg

- Ventiler pasienten i takt med pasientens egen respirasjon, 3-5 ganger evt. supplerende prosedyre starter

Etterarbeid

- Koble bagen fra kanylen

- Koble på respiratorslangen

- Start respiratoren

- Etterfyll utstyr

Vask hendene