#### AKTIVT FUKTESYSTEM  2

Kombinasjon av aktiv og passiv fukting. Varmeveksleren absorberer varme og fuktighet fra pasientens ekspirasjonsluft og avgir dette til inspirasjonsluften. Ved passive HME (fukt/ varmeveksler) kan inspirasjonsluften få en fuktighet på inn til 30 mg H2O. Varmeelementet påfører deretter varme og fuktighet til inspirasjonsluften i tillegg til den passive fuktingen. Fuktingen skjer nær pasienten.

Utstyr

- Tilpasset fukte- og varmefilter

- Slangesett

- Varmeelementkabel

- Temperaturprobe

- Vannbeholder eller pose

Forutsetning

Skal brukes til pasienter med  tidalvolum 250-1500 ml.Ved økt flow faller fukteevnen. Ikke kondensproblemer. Skal ikke brukes  hvis pasienten har blodig eller rikelig sekret.

Gjennomføring - OPPKOBLING

- Koble sammen varmeelementet og HME filter

- Koble varmeelementkabel og temperaturprobe mellom hovedenhet og varmeelement

- Det fins 2 typer vannbeholdere, pose og stiv beholder

- Koble slangesettet fra vannbeholderen til vannstussen på HME filteret

- Still inn minuttvolumet

Temperaturkontroll

Hvis temperaturen overstiger 41(C, utløses en alarm som stopper den aktive fuktingen. Driften fortsetter da som en passiv HME fukter.

Etterarbeid - Rengjøring

- HME filterer skal skiftes mellom hver pasient og minst en gang i døgnet

- Temperaturproben legges i Virkon i 20 minutter

- Enden av temperaturproben og elekrtisk adapter skal ikke legges i væske