#### FUKTESYSTEMER VED TRACHEOSTOMI

Mål

Å opprettholde tilnærmet normale forhold i øvre luftveier ved tilføring av varme og fuktighet.

Forutsetning

Luften fra respiratoren tilføres pasienten via vannfukter. Fukteren bør ha engangs slangesett med varmetråder for å redusere kondensdannelse.

AKTIVT FUKTESYSTEM 1

Utstyr

- Fukter tilpasset ventilator

- Engangsslanger med varmetråder

- Flowsensor

- Adapter

Gjennomføring

- Koble kort slange mellom fukter og respirator

- Koble respiratorslange fra fukter til pasient

- Flowsensor og elektrisk adapter kobles til slangesettet

- Koble temperaturmåler fra fukter til slangesystem

- Automatisk temperaturinnstilling

- Fuktekammer har autofylling med sterilt vann

- Ved kontinuerlig drift forbrukes ca. 1 liter vann/døgn

- Vannfelle bør ikke brukes

- Fukte systemet tilkobles nettstrøm eller 12 Volts batteri

Etterarbeid - Rengjøring

- Engangsslangesettet skal skiftes en gang per uke

- Temperaturproben legges i Virkon i 20 minutter

- Enden av temperaturproben og elektrisk adapter skal ikke legges i væske

# Text boxes

AKTIV FUKTER

EKSEMPEL