#### SKIFTE AV KANYLE

Mål

Å opprettholde frie luftveier med intakt og ren kanyle.

Utstyr

- Rene, ikke sterile hansker

- Skiftesett (pinsett og kompresser 5x5 cm)

- Splittkompress

- NaCl 9 mg/ml til hudvask

- Tracheostomibånd med borrelås eller bendelbånd

- Komlett reservekanyle

- Evt. kanylemandreng

- Hydrogenperoksyd 3%

- Sug

- Sugekateter

- Ventilasjonsbag

- Søppelspann

Forberedelse

- Det bør fortrinnsvis være 2 personer tilstede

- Informer pasienten om hva som skal skje

- Finn fram utstyret som anført over og plasser det lett tilgjengelig

- Sjekk at suget er klart og fungerer

- Sjekk at Lærdalsbagen fungerer og tilkoble oksygen der dette er indisert

- Sett eller legg pasienten i en bekvem stilling

Gjennomføring

- Håndhygiene. Vask hendene grundig med såpe under rennende vann. Bruk alternativt godkjent desinfeksjonsmiddel

- Ta på rene hansker

- Hold kanylen på plass mens hjelper løsner/klipper kanylebåndet

- Arbeide rolig og observer pasienten nøye

- Huden omkring stomaet kan dras til side ved hjelp av fingeren

- Trekk kanylen forsiktig opp (deflater cuffen ved cuffet kanyle)

- Bruk mandreng ved nedføring av ny kanyle.

- Kanylen bør fuktes med saltvann eller Xylocain-gel

- Vinkle kanylen nedover i trakea – ikke bruk kraft

- Trekk mandrengen forsiktig ut av den nye kanylen

- Sug ved behov

- Ventiler ved behov

- Stell huden omkring stoma som anført i egen metode for stell av trakeostomi

- Feste kanylebåndet når pasienten er klar

Etterarbeid

- Rydd bort utstyr

- Kast brukt materiell

- Rengjør kanylen og sjekk at den ikke er ødelagt (se egen metode for kanylespesifikk rengjøring)

- Vask hendene

MERKNAD

- Før pasienten reiser hjem, bør pårørende og hjelpere ha skiftet kanyle flere ganger

- Xylocain gel på kanylen kan gjerne byttes ut med saltvann

- Mandrengen som brukes ved innsetting av kanylen skal oppbevares sammen med kanylen, rengjøres og steriliseres for gjenbruk til samme pasient

- Mandreng er ikke nødvendig når stoma og trakea er stabile