#### RENGJØRING av SILIKON KANYLE

Mål

Å opprettholde frie luftveier med intakt og ren kanyle.

Utstyr

- Rene, ikke sterile hansker

- Kompresser 5 x 5 cm

- Trakeostomibørste evt. vattpinner

- Mildt, uparfymert rengjøringsmiddel

- Hydrogenperoksyd 3%

- Gryte til koking av vann

- Sterilt vann evt. avkjølt, kokt vann til skylling av kanylen

- Oppbevaringsboks til den rengjorte kanylen

Forberedelse

- Finn fram utstyret som anført over og plasser det lett tilgjengelig

Gjennomføring

- Rengjør både kanyle og mandreng i mildt, uparfymert rengjøringsmiddel

- Bruk trakeostomibørste evt. kompresser eller vattpinne til rengjøring av kanylens innside – ikke bruk kraft. Det kan ødelegge det myke silikonmaterialet

- La kanyle og mandreng ligge i bløt til alt synlig sekret er forsvunnet

- Skyll kanylen fri for rengjøringsmidler

- Kok opp vann, trekk gryten fra platen og legg kanylen i gryten med lokk over. Avkjøl!

- Kanylen skal deretter lufttørkes

- Kontroller at kanylen er uten riper eller sprekker, og at vingene ikke har løsnet

- Pakk kanylen inn i sterile kompresser (10x10 cm) og legg den i oppbevaringsboksen

Etterarbeid

- Rydd bort utstyr

- Kast brukt materiell

Vask henden