#### RENGJØRING av SØLV KANYLE

Mål

Å opprettholde frie luftveier med intakt og ren kanyle.

Utstyr

- Rene, ikke sterile hansker

- Trakeostomibørste evt. vattpinner

- Mildt, uparfymert rengjøringsmiddel

- Gryte til koking av vann

- Sterilt vann evt. avkjølt, kokt vann til skylling av kanylen

- Oppbevaringsboks til den rengjorte kanylen

Forberedelse

- Finn fram utstyret som anført over og plasser det lett tilgjengelig

Gjennomføring

- Rengjør kanylen i mildt, uparfymert rengjøringsmiddel

- Bruk trakeostomibørste evt. kompresser/vattpinne til rengjøring av kanylens innside

- La kanyle og mandreng ligge i bløt til alt synlig sekret er forsvunnet

- Skyll kanylen fri for rengjøringsmidler

- La kanylen koke i 20 min

- Kanylen skal deretter lufttørkes

- Kontroller at kanylen er uten riper eller sprekker, og at vingene ikke har løsnet

- Pakk kanylen inn i sterile kompresser (10x10 cm) og legg den i oppbevaringsboksen

Etterarbeid

- Rydd bort utstyr

- Kast brukt materiell

- Vask hendene

Skifte og rengjøring av innerkanyle i sølv

NB. Innerkanyle i sølv rengjøres på samme måten som kanyle i sølv - ovenfor