#### RENGJØRING AV MASKEN I SYKEHUS

Maskens brukstid reduseres ved desinfisering og bruk av instrumentvaskemaskin. Derfor rengjøres masken som hjemme under sykehusopphold eller utprøving hos samme pasient.

Masken tas daglig fra hverandre (maske med pannestøtte, comfortflaps og ekspirasjonsventil).

Og vaskes i varmt vann med mild og uparfymert såpe.

Skylles godt under rennende vann for å fjerne såperester.

Lufttørkes.

Delene kontrolleres og settes sammen.

Masken må være tørr før bruk.

Sluttrengjøring: ved utreise og til bruk mellom pasienter vaskes masken i anbefalte desinfeksjonsmidler eller i instrumentvaskemaskin. Dette for å forhindre at pasientens egne masker infiseres av sykehusbakterier.

| Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Head gear/soft cap/lue

Håndvaskes ukentlig eller ved behov.i cirka 40° varmt vann med mild og uparfyrmert såpe. Borrelåsene skal være lukket under vask.

Lufttørkes.

| Uke | Vask av head gear, soft cap, lue |
| --- | --- |

Sluttrengjøring: ved utreise og til bruk mellom pasienter vaskes masken i anbefalte desinfeksjonsmidler eller i instrumentvaskemaskin.

BESTILLING AV MASKER

I sykehus:

Avdelingen har ansvar for å ha et utvalg av masker tilgjengelig for utprøving. Masker for bruk i avdelingen belastes avdelingens budsjett.