#### MANUELL HOSTESTØTTE

Mål: Øke hostekraften og derved sekretmobiliseringen.

Forutsetninger: Manuell hostestøtte forutsetter at pasienten kan samarbeide, god koordinasjon mellom pasient og assistent, Vital Kapasitet (VK) > 1,5 l og en viss armstyrke hos assistenten.

Forberedelse: Ved individuell utprøving bestemmer man hvilken metode aktuelle pasient synes å ha best nytte av.

Eksempler på teknikker: Med 1 assistent: I ryggleie: - Komprimere nederst i flankene - Heimlich-type kompresjon (støtte diafragma) - Komprimere thoraks anteriort I sideleie: - Heimlich -type kompresjon - Lateral brystkompresjon sammen med Heimlich-type kompresjon Sittende: - Hostestøtte med egen assistert kompresjon - Kompresjon nederst i flankene - Komprimere thoraks anteriort - Heimlich-type kompresjon Med 2 assistenter: En assistent øker lungevolumet med manuell hyperinflasjon, air stacking eller Cough Assist. Deretter komprimeres abdomen/diafragma, mens den andre assistenten komprimerer brystet.

Gjennomføring: 1. Pasienten puster dypt flere ganger. 2. Deretter hoster pasienten. Under spontant hosteforsøk utfører assistenten rask manuell kompresjon på thoraks/adbomen for å forsterke pasientens eget hosteforsøk. MERKNAD: Kompresjonsretning på thoraks skal tilpasses brystkassens bevegelse under ekspirasjonen - det vil si ned- og innover. Ved bruk av Heimlich-type kompresjon, skal abdominal kompresjon utøves opp- og innover.