#### MANUELL HYPERINFLASJON MED VENTILASJONSBAG

Mål: Økt hostekraft og derved bedre sekretmobilisering gjennom rekruttering av kollateral ventilasjon, re-ekspansjon av atelektatisk lungevev, bedre gassutveksling og bedre lungecompliance.

Utstyr: - Valg av utstyr er basert på erfaring. - Ventilasjonsbag tilpasset pasientens alder og størrelse. Baggen skal ha ekspirasjonsventil og kan være tilkoplet oksygenkilde. - PEEP ventil dersom pasienten respirator behandles med PEEP. - Manometer til kontroll av inflasjonstrykket. - Maske som passer til pasientens ansiktsform, eller trakeostomitilkobling for trakeostomerte pasienter.

Forberedelse: - Ha utstyret tilgjengelig. - Behandlingstidspunktet må tilpasses i forhold til måltid, smertestillende- og bronkidilaterende medikamenter.

Gjennomføring: 1. Koble ventilasjonsbaggen til pasienten via maske eller trakeostomitilkobling. 2. Gi en manuell og rolig dyp inspirasjon. 3. Inspirasjonspause i ca. 1 sek. 4. Hurtig ekspirasjon uten motstand. 5. Gjenta punkt 2. – 4. 10 ganger. 6. Bruk sug ved behov. 7. Gjenta hele prosedyren 3 ganger. 8. Etter siste suging avsluttes med 3 hyperinflasjoner uten oksygen for å forebygge atelektaser.

MERKNAD:

Valg av bag:

- Voksen 2 - 3 liter

- Barn:

- Baby - 6 mnd (7 kg)

- Junior - 6 mnd–8 år (7 kg – 30 kg)

- Stor (voksenstørrelse) over 30 kg

Anbefalt O2:

- Voksen 10–15 l/min

- Barn 4-8 l/min