#### LEIEDRENASJE

Mål: Sekretmobilisering, påvirke funksjonalt residual kapasitet (FRC) for derved å hindre utvikling av atelektaser, bedre lungefunksjon, bedre regional ventilasjon/sirkulasjon og bedre SaO2.

Utstyr: - Regulerbar benk eller seng. - Puter til å anbringe pasienten i en avslappet og ønsket utgangsstilling. - Håndkle som mellomlag over behandlingsområdene. - Papir og pussbekkenet. - Evt. sugeutstyr.

Forberedelse: Kartlegg hvilket lungeavsnitt behandlingen utføres til. Det er beskrevet ni forskjellig stillinger som er spesifikke i forhold til ulike lungevolum. Felles for alle er at de store bronkiene kommer i en vertikal stilling. Se bilde nedenfor.

Gjennomføring: 1. Valgte kroppsstilling vil i noen tilfeller være et kompromiss mellom sekretmobilisering og gasutveksling. 2. Plasser pasienten i ønsket stilling i ca. 20 minutter. Tiden avhenger av sekretets mengde, viskositet og hvor vanskelig det er å mobilisere. La pasienten evt. sove i drenasjestilling. 3. Manuell banking/vibrering kan brukes på brystkassen som anført under med svart prikk (●).

MERKNAD:

Hos underventilerte pasienter må man være oppmerksom på at valgte kroppsstilling gir tilstrekkelig inspirasjon og ekspirasjon fordi mageinnholdet kan komprimere basale deler av lungene.

# Text boxes

Kilde: Van der Schans et al. Chest Physical Therapy: Mucus Mobilizing Techniques in Noninvasive Mechanical Ventilation, Bach JR. Philadelphia, 2002. s. 264.