#### PEP (POSITIV EKSPIRASJONS TRYKK)

Mål: Forebygge og behandle sekretretensjon, lungefortetninger og atelektaser ved å holde bronkiene utspilt, åpne kollaterale luftveier ved lufttransport inn på baksiden av sekretet.

Utstyr: - PEP-maske, mini-PEP eller vannflaske med slange. - Motstandsventil. - Manometer. - Pussbekken og papir.

Forberedelse: - Manometeret brukes for å kontrollere ønsket mottrykk. - Motstandsventilen på ekspirasjonsport danner et overtrykk når pasienten puster ut gjennom masken. Farten på ekspirasjonsluft og ventilens diameter avgjør trykket som oppnåes. Man ønsker å oppnå et stabilt midtekspiratorisk mottrykk på 10-20 cm H2O. - For høyt eller for lavt mottrykk er en indikator på at enten ventilens diameter eller ekspirasjons hastighet må endres.

Gjennomføring: 1. Forklar pasienten hvordan utstyret fungerer hvordan prosedyren gjennomføres. 2. Velg optimal utgangsstilling for pasienten. Disse prioriteres i denne rekkefølgen: - Sittende på/i stol med rett rygg. - Sittende på sengekanten. - Høytsittende i seng. - Flatt ryggleie eller sideleie. 3. Velg/tilpass motstanden slik at pasienten klarer å gjennomføre 10 pust uten å bli anstrengt samtidig som overtrykkskurven på ekspirasjonen er jevn. 4. Pasienten puster rolig gjennom masken/munnstykket 5-15 ganger. Under utpust skal det legges noe mer trykk på enn ved vanlig utpust. 5. Munnstykket plasseres mellom tannrekkene og leppene presses omkring munnstykket. 6. Pasienten velger å puste inn enten gjennom munnstykket eller ved å åpne munnen litt. 7. Med PEP -maske skal masken presses tett inn mot ansiktet hele tiden. 8. Deretter tar man av munnstykket/masken og utfører 2-3 gode støt/host for å mobilisere sekret. 9. Veksling mellom pusting med maske/munnstykket, rolig pust og støt/host skal utføres minst tre ganger.