#### Percussionaire IMP2(

Rutiner v/ behandling for:__________________________

Tilgjengelig utstyr:	-Percussionaire IMP2(, rent slangestt og Phasitron( -enhet

-15-20 ml NaCl

-Evt. pulsoksymeter

-Evt. sug, Cough Assist(, ventilasjonsbag, O2 og respirator

Kontroller:		-Ingen fukt i slanger (evt. blåses tørt med gult slange -inntak)

-Filtre på plass

-1 gang pr. uke utfør funksjonstest (se bruksanvisning)

Kontraindikasjoner / forholdsregler:

-Observert blod i slim/kanyle

-Tungpust/brystsmerter før behandlingen (ikke sekretrelatert)

-Prolemer med respiratorbehandlingen

Gjennomføring  2-3 behanlinger daglig, opptil ________min varighet

Innstillinger med testlunge:

A. Arbeidstrykk _________Bar

B. Frekvens (se nede i tabellen)

C. i/e –forhold (pilen peker rett opp)

| Evt. COUGH ASSIST / SUG 1 omgang før start |
| --- |
| Behandlingsøkt | Frekvens (høy/lav) | Man.kompresjon | Annet |
| min. |  |  |  |
| min. |  |  |  |
| min. |  |  |  |
| min. |  |  |  |
| min. |  |  |  |
| min. |  |  |  |

Observer:	Sekretlyder

Klam / svett / muskelkrampe / ørhet

Evt. O2-metning > 90 % til enhver tid

Vedlikehold:	Se eget skjema for rengjøring, vedlikehold og service.

Montering av flere-pasient Phasitron:

Slangesett koblet til Phasitron:

Koblinger i helhet:

# Text boxes

Beh.ansv.lege:

Fysioterapeut: