#### COUGH ASSIST RENHOLD, VEDLIKEHOLD OG SERVICE HJEMMEBRUK

VIKTIG

For å unngå elektrisk støt, skal Cough Assist alltid være frakoblet strømkilde når den rengjøres.

RENGJØRING

Apparatet

Apparatets overflater kan ukentlig med mild såpe og fuktig klut, eller med bakteriedrepende middel (for eksempel 70 % isopropylalkohol).

Pasientkretsen med maske

- Respirasjonsslange, adaptere og maske vaskes grundig med såpe og vann etter bruk.

- Delene enten lufttørkes eller tørkes med vannabsorberende papir.

- Delene må være fullstendig tørre før de brukes igjen.

- Slangesettet anbefales å bytte en gang pr. 1-2 uker.

- Bakterie -/ virus filteret beskytter apparatet mot fremmende partikler fra pasienten. Det kan ikke vaskes, men skiftes ved slangesett –bytte eller om den er tett pga fuktighet eller spytt.

Pasientkretsen med trakeostomitube

- Det er en fordel å ha flere silikontuber tilgjengelig under behandlingen. Dette er spesielt viktig hvis det kommer mye slim eller pasienten har pågående luftveisinfeksjon. Da bytter man ren silikontube til pasientkretsen før neste behandlingsøkt.

- Tubene, adapteren og slangen vaskes grundig med såpe og vann etter bruk.

- Delene for silikontubene tas fra hverandre og kokes en gang pr. dag.

- Delene enten lufttørkes eller tørkes med vannabsorberende papir.

- Delene må være fullstendig tørre før de brukes igjen.

- Slangesettet anbefales å bytte en gang pr. 1-2 uker.

- Bakterie -/ virus filteret, som beskytter apparatet mot fremmende partikler fra pasienten kan brukes så lenge det ikke er tett pga fuktighet eller spytt. Bakterie -/ virus filteret kan ikke vaskes.

VEDLIKEHOLD

Apparatet krever ikke noe rutinevedlikehold. Det anbefales for å holde apparatets overflater rene, kontrollere at luftinntaksåpningene ikke blokkeres og holde apparatet unna gardiner, tepper eller utstyr som produserer varme.

BESTILLING AV FORBRUKSUTSTYR

Nye slangesetter og forbruksutstyr bestilles via:

_____________________________________________

Tlf.__________________

SERVICE

Maskinen blir automatisk kalt til service en gang pr. året. Servicen utføres av:

______________________________________________	Tlf. _________________

# Text boxes

Bestillingsnummeret til slangesetter:

1871/006 spedbarn

1871/005 barn / ungdom

1871/004 voksen / stor

1871/012 tracheostomi

507010 bakterie -/ virusfilter

65-80-160 VBM tubeforlenger til tracheostomi